## Slide 1
控制實驗第12組
0811252 林冠陞
110611051 李佑庭
110511194 張峻瑋

## Slide 2
大綱
整體流程
分工
沒有完成的部分

## Slide 3
Flow
開啟相機、初始化串口、光達
自走小車循線(第一部分)
  車道線判斷
  PID控制
  路標辨識
光達模式(第二部分)

## Slide 4
影像處理
480
640
250
畫面中心
車道中心
y=400
err

## Slide 5
PID循線控制
利用線的斜率判斷左(右)車道線
分別把所有左(右)車道線作平均
若兩條線，則車道中心為 在y=400時，兩條線的x座標平均
若只有一條線，則定
車道中心離線一段距離(offset)
5. 把err做PID控制，得到u
6. 把u傳給arduino，
控制馬達轉速
offset
err

## Slide 6
路標(三角形)辨識
找到三角形(面積大於一定值)
找到三個頂點的x座標
用x座標算兩兩距離，找到特殊點
利用特殊點與其他點的x座標相減，辨識方向，並記錄
a(20)
b(18)
c(60)
a(89)
b(92)
c(46)

## Slide 7
循線全部分(第一部分)
PID循線
當看到三角形，辨識方向並記錄
超聲波 : 每 0.5 秒發射一次，並記錄距離
當距離前方(三角形) 50 cm 以內，執行:
(1)暫停 1 秒 (用於告知我們有成功判斷)
(2)前進 3.5 秒
(3)左(右)轉 1.5秒
(4)繼續PID循線
5. 反覆以上，直到進入第二部分(光達區)

## Slide 8
光達模式(第二部分)
if 自走小車離開循線區
暫停，給光達一點時間初始化
if 小車離右牆過近 → 向左轉
else
while 前面尚未遇到牆
直走
if 左邊或右邊有障礙物
相對應左右轉以閃避（模糊控制）
停下來→左轉→停下來
重複5 - 8且盡量靠右，直到前面、右邊皆是牆為止
Learning to summarize from human feedback (NeurIPS 2020)

## Slide 9
分工
林冠陞：
  模糊控制(未實現)
李佑庭：
PID控制、馬達控制、三角形辨識
張峻瑋：
  馬達編碼器控制（未實現）、超音波Arduino部分、光達
Learning to summarize from human feedback (NeurIPS 2020)

## Slide 10
未完成項目列表
模糊控制
馬達編碼器回授控制

## Slide 11
模糊控制
車道呈現原理：
  以複數條線段的方式構成
  正斜率為左車道線，負斜率為右車道線
判斷方式：
  以當下所有線段的平均座標，減去影像中心座標，得出的偏移量大小來做判斷

## Slide 12
模糊控制

## Slide 13
馬達編碼器回授控制
想法：
  給定想要的馬達轉速，使用timer中斷，每單位時間轉幾個脈衝算得轉速，利用這兩者的差寫一個PID控制器。
困難：
  Timer中斷使得此回授機制在與其他程式整合時不太順暢，且解析度不太好，故捨棄。

## Slide 14
Thank you!